S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reşiţa

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reşiţa  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REŞIŢA  - LUNA FEBRUARIE  2016

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAŞ acreditat RENAR nr. LI 1028 şi înregistrat la Ministerul Sănătăţii cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Transprotector | Piața Intim | Cofetăria Unicat | Liceul Diaconovici Tietz | Alimentara Stavila | Complex Intim | Piața Nord | Poiliclinică | Direcția Agricolă | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Creșă PP4 | Școala gen.nr.12 | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,84 | 0,78 | 0,63 | 0,57 | 0,92 | 0,55 | 0,65 | 0,94 | 0,98 | 0,61 | 0,55 | 0,61 | 0,59 | 0,77 | 1,24 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,04 | 7,06 | 7,11 | 7,19 | 7,30 | 6,99 | 7,06 | 7,56 | 7,35 | 6,90 | 7,01 | 7,24 | 6,93 | 7,07 | 7,27 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 113,8 | 111,1 | 110,9 | 196,0 | 509 | 110,2 | 109,9 | 228 | 326 | 110,7 | 113,3 | 453 | 108,2 | 109,4 | 514 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,61 | 0,57 | 0,50 | 0,40 | 0,27 | 0,51 | 0,55 | 0,45 | 0,27 | <0,20 | 0,24 | <0,20 | 0,31 | 0,35 | <0,20 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | <0,02 | - | - | - | 0,08 | - | - | 0,03 | - | - | 0,02 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | 0,011 | - | - | 0,06 | - | - | 0,07 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | - | <0,05 | 0,13 | <0,05 | - | 0,06 | <0,05 | - | <0,05 | <0,05 | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,041 | 0,037 | 0,041 | 0,042 | 0,011 | 0,019 | 0,018 | 0,022 | 0,009 | 0,014 | 0,011 | 0,008 | 0,013 | 0,011 | <0,008 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,028 | 0,020 | 0,018 | 0,010 | - | 0,020 | 0,020 | 0,022 | - | 0,044 | 0,038 | - | 0,034 | 0,032 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,051 | 0,051 | 0,027 | 0,016 | 0,025 | 0,062 | 0,043 | 0,043 | 0,028 | 0,061 | 0,056 | 0,018 | 0,119 | 0,105 | 0,044 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".