S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reşiţa

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reşiţa  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REŞIŢA  - LUNA MARTIE  2016

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAŞ acreditat RENAR nr. LI 1028 şi înregistrat la Ministerul Sănătăţii cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Vuia | Cofetăria Floare de colț | Alimentara Stavila | Piața Nord | Poiliclinică | Școala de beton | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Creșă PP4 | Școala gen.nr.12 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 1,16 | 0,53 | 0,65 | 0,73 | 0,46 | 0,55 | 1,10 | 1,02 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 0,96 | 0,60 | 2,70 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | <1 | 3 | 4 | 2 | 9 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,98 | 7,26 | 7,31 | 7,06 | 7,50 | 7,34 | 7,03 | 7,18 | 7,20 | 7,22 | 7,25 | 7,14 | 7,19 | 7,20 | 7,27 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 116,5 | 365 | 526 | 116,1 | 265 | 537 | 111,8 | 113,6 | 111,5 | 529 | 536 | 113,4 | 111,7 | 190,0 | 443 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,71 | 0,57 | <0,50 | 1,09 | 1,23 | 1,16 | 1,06 | <0,50 | 0,89 | 0,99 | 0,95 | 0,76 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | 0,05 | <0,03 | - | - | <0,03 | - | - | - | <0,03 | <0,03 | - | - | - | <0,03 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | 0,07 | <0,03 | - | - | 0,04 | - | - | - | <0,03 | 0,03 | - | - | - | 0,06 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | - | - | 0,12 | 0,12 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | 0,06 | 0,07 | 0,07 | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,013 | 0,011 | <0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | <0,010 | <0,010 | 0,024 | 0,025 | 0,020 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,44 | 2,29 | 2,98 | 3,99 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,048 | - | - | 0,025 | 0,021 | - | 0,100 | 0,085 | 0,068 | - | - | 0,064 | 0,039 | 0,019 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,140 | 0,023 | <0,010 | 0,074 | 0,020 | 0,012 | 0,086 | 0,093 | 0,019 | 0,023 | 0,016 | 0,086 | 0,124 | 0,041 | 0,090 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".