S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA NOIEMBRIE  2016

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Vuia | Școala gen.nr.9 | Brutărie Respicom Polivalentă | Cofetăria Floare de colț | Alimentara Stavila | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Școala de beton | Școala gen.nr.5 | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Creșă PP4 | Școala gen.nr.12 | Școala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 1,44 | 1,73 | 0,53 | 0,47 | 0,80 | 0,84 | 0,73 | 1,17 | 1,05 | 1,33 | 0,82 | 1,36 | 0,86 | 0,78 | 0,88 | 0,97 | 1,35 | 0,72 | 0,32 | 0,48 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | <1 | <1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,78 | 6,92 | 7,10 | 7,20 | 7,23 | 6,63 | 6,71 | 7,48 | 7,21 | 7,23 | 6,65 | 6,83 | 6,78 | 7,16 | 7,23 | 6,94 | 6,96 | 7,00 | 7,13 | 7,28 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 121,9 | 121,4 | 239 | 279 | 520 | 117 | 118 | 322 | 559 | 557 | 126,5 | 115,5 | 115,2 | 523 | 561 | 115,4 | 114,8 | 115,3 | 286 | 550 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,60 | 0,29 | 0,38 | 0,62 | <0,03 | - | - | - | 0,04 | <0,03 | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | 0,06 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,68 | 0,33 | 0,40 | 0,66 | <0,03 | - | - | - | 0,06 | 0,03 | - | - | - | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | 0,08 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | 0,11 | 0,10 | <0,06 | - | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,012 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,014 | 0,030 | 0,015 | <0,010 | <0,010 | 0,019 | 0,023 | 0,017 | <0,010 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 1,49 | 1,56 | 3,21 | 3,33 | 5,65 | 2,03 | 2,10 | 3,94 | 5,71 | 5,92 | 3,32 | 3,26 | 3,12 | 4,76 | 5,19 | 2,03 | 1,96 | 2,31 | 2,17 | 3,60 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,027 | 0,019 | 0,020 | 0,023 | - | 0,030 | 0,020 | 0,018 | - | - | 0,090 | 0,114 | 0,049 | - | - | 0,051 | 0,065 | 0,027 | <0,010 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,184 | 0,215 | 0,018 | <0,010 | 0,021 | 0,038 | 0,021 | 0,015 | <0,010 | 0,014 | 0,065 | 0,113 | 0,047 | 0,013 | 0,016 | 0,140 | 0,146 | 0,098 | <0,010 | <0,010 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".