S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA APRILIE 2018

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Cofetăria Floare de colț | Alimentara Stavila | Liceul Traian Lalescu | Școala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraș (str.Fântânilor) | Școala de beton | Școala gen.nr.5 | Creșă PP4 | Școala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,73 | 0,88 | 1,42 | 0,58 | 1,24 | 0,35 | 1,04 | 0,50 | 0,62 | 0,64 | 0,95 | 2,48 | 0,51 | 0,79 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,63 | 6,70 | 7,36 | 7,18 | 7,24 | 6,66 | 6,74 | 6,86 | 7,13 | 7,15 | 6,66 | 6,75 | 7,17 | 7,18 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 114,3 | 108,2 | 320 | 269 | 524 | 111,9 | 107,0 | 106,7 | 543 | 547 | 83,5 | 85,1 | 249 | 537 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,81 | 0,75 | 0,55 | <0,50 | <0,50 | 0,52 | 0,68 | 0,55 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | <0,03 | - | <0,03 | - | - | - | 0,08 | 0,06 | - | - | - | 0,07 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | <0,03 | - | <0,03 | - | - | - | 0,09 | 0,07 | - | - | - | 0,10 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | - | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,057 | 0,054 | 0,017 | 0,025 | <0,010 | 0,037 | 0,016 | 0,032 | 0,011 | <0,010 | 0,034 | 0,031 | 0,020 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 3,06 | 3,12 | 3,67 | 4,49 | 4,76 | 3,53 | 3,40 | 3,81 | 4,62 | 4,96 | 3,46 | 3,53 | 3,19 | 3,67 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Duritate | 0d | 2,41 | 2,24 | 9,42 | 8,64 | 11,22 | 2,64 | 2,52 | 2,58 | 15,20 | 15,37 | 1,80 | 1,63 | 15,26 | 17,62 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,016 | 0,012 | - | <0,010 | - | 0,013 | 0,014 | 0,023 | - | - | 0,029 | 0,044 | 0,027 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,075 | 0,091 | 0,051 | 0,021 | 0,050 | 0,037 | 0,198 | 0,065 | 0,018 | 0,018 | 0,156 | 0,305 | 0,037 | 0,032 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme* | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli* | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev2 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".