S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA OCTOMBRIE  2015

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Școala gen.nr.12 | Școala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Piața Intim, | Spitalul județean | Piața Nord | Peco Univ. vechi | Piața Sud | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Școala de beton | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Azil bătrâni | Creșă PP4 | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 1,08 | 2,16 | 1,02 | 1,16 | 1,05 | 1,13 | 1,17 | 0,97 | 0,59 | 0,20 | 1,04 | 0,70 | 0,53 | 1,09 | 0,65 | 0,75 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 6 | 13 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,95 | 6,96 | 6,81 | 6,80 | 6,86 | 6,79 | 6,79 | 6,83 | 6,81 | 7,09 | 7,13 | 7,17 | 7,21 | 7,45 | 7,10 | 7,54 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 105,0 | 107,2 | 107,0 | 118,8 | 119,5 | 120,0 | 121,1 | 136,1 | 124,9 | 122,8 | 108,6 | 112,2 | 107,2 | 504 | 109,5 | 510 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,58 | 0,62 | 0,58 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | <0,20 | 0,20 | 0,72 | 1,05 | 1,41 | 0,29 | 0,37 | 0,20 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | 0,67 | 0,80 | 0,72 | 0,50 | 0,55 | 0,98 | 0,89 | 0,48 | 0,32 | 0,57 | 0,13 | 0,52 | 0,25 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | 0,74 | 0,88 | 0,79 | 0,54 | 0,58 | 1,06 | 0,95 | 0,56 | 0,39 | 0,61 | 0,15 | 0,59 | 0,28 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,238 | 0,220 | 0,209 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,004 | 0,005 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 0,83 | 1,05 | 0,60 | 1,51 | 1,12 | 0,67 | 0,73 | 0,73 | 1,05 | 1,63 | 1,05 | 1,25 | 2,67 | 6,41 | 1,51 | 3,83 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,030 | 0,034 | 0,030 | 0,028 | 0,023 | 0,025 | 0,019 | 0,021 | 0,044 | 0,021 | 0,027 | 0,014 | 0,016 | - | 0,017 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,123 | 0,153 | 0,022 | 0,054 | 0,022 | 0,043 | 0,061 | 0,090 | 0,008 | 0,007 | 0,085 | 0,059 | 0,019 | 0,038 | 0,113 | 0,018 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".