S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA SEPTEMBRIE  2015

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Sediul Aquacaraș (str. Fântânilor) | Cișmea Minda | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Cofetărie Floare de colț | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Creșă PP4 | Școala gen.nr.12 | Școala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,74 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,64 | 0,33 | 0,87 | 0,92 | 0,35 | 0,42 | 0,52 | 0,52 | 0,57 | 0,53 | 0,27 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | <1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | <1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,98 | 7,53 | 6,86 | 6,87 | 6,95 | 6,90 | 6,88 | 7,16 | 6,68 | 7,47 | 6,79 | 6,94 | 6,95 | 6,71 | 7,51 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 89,5 | 519 | 109,6 | 108,1 | 109,5 | 110,3 | 92,9 | 95,0 | 93,3 | 511 | 96,7 | 97,0 | 97,5 | 95,9 | 448 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,42 | 0,21 | 0,28 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,34 | 0,38 | 0,24 | <0,20 | 0,27 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | <0,20 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | 0,21 | 0,79 | 0,88 | 0,62 | 0,87 | - | - | - | 0,31 | - | - | - | - | 0,71 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | 0,26 | 0,82 | 0,97 | 0,68 | 0,92 | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | 0,76 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,05 | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,08 | 0,26 | - | <0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0,146 | 0,147 | 0,205 | <0,008 | 0,183 | 0,162 | 0,181 | 0,167 | <0,008 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,22 | 5,70 | 1,38 | 1,64 | 1,83 | 1,76 | 1,70 | 1,44 | 1,38 | 4,73 | 0,87 | 0,92 | 0,99 | 1,05 | 3,05 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,036 | - | 0,018 | 0,016 | 0,013 | 0,017 | 0,050 | 0,046 | 0,035 | - | 0,030 | 0,034 | 0,040 | 0,020 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,066 | 0,006 | <0,005 | 0,013 | 0,061 | <0,005 | 0,063 | 0,212 | 0,011 | 0,012 | 0,108 | 0,099 | 0,102 | 0,060 | <0,005 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".