S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA DECEMBRIE 2018

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Triaj Blocuri | Piața Intim | Cofetăria Unicat | Liceul Diaconovici Tietz | Azil bătrâni | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Școala de beton | Școala gen.nr.5 | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,49 | 0,51 | 0,50 | 0,35 | 0,57 | 0,68 | 1,23 | 0,47 | 0,27 | 1,03 | 1,20 | 0,36 | 0,22 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 2 | 2 | 3 | <1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,71 | 6,74 | 6,80 | 6,79 | 7,34 | 6,71 | 6,83 | 6,99 | 6,84 | 7,24 | 6,76 | 6,81 | 6,65 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 98,7 | 98,0 | 98,3 | 98,5 | 506 | 98,9 | 98,8 | 103,3 | 100,5 | 495 | 95,9 | 97,0 | 97,6 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,71 | 1,00 | 0,81 | 0,87 | <0,50 | 0,90 | 1,06 | 1,13 | 0,97 | <0,50 | 0,64 | 0,55 | 0,58 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | 0,36 | - | - | - | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,10 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,24 | - | <0,06 | <0,06 | 0,31 | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,029 | 0,024 | 0,022 | 0,019 | <0,010 | 0,019 | 0,020 | <0,010 | 0,018 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 1,76 | 1,90 | 1,69 | 3,74 | 5,37 | 1,62 | 2,10 | 2,03 | 2,31 | 4,28 | 1,96 | 1,62 | 1,49 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 2,61 | 2,55 | 2,58 | 2,52 | 15,09 | 2,30 | 2,41 | 2,36 | 2,30 | 15,37 | 2,30 | 2,30 | 2,02 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,098 | 0,031 | 0,017 | <0,010 | - | 0,012 | 0,014 | <0,010 | <0,010 | - | <0,010 | <0,010 | 0,014 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,047 | 0,041 | 0,036 | 0,038 | 0,011 | 0,050 | 0,133 | 0,040 | <0,010 | 0,014 | 0,239 | 0,047 | <0,010 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".