S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA OCTOMBRIE 2018

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Piața Intim | Spitalul județean | Magazin Kaufland | Piața Nord | Piața Lunca Pomostului | Cișmea centru | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Magazin Dedeman | Liceul Traian Lalescu | Școala gen.nr.2 | Școala gen.nr.5 | Creșă PP4 | Școala gen.nr.12 | Școala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,75 | 0,69 | 0,76 | 0,79 | 0,54 | 0,46 | 0,48 | 0,60 | 0,60 | 0,35 | 0,49 | 0,92 | 0,54 | 0,80 | 0,44 | 0,80 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,60 | 6,66 | 6,70 | 6,63 | 6,69 | 6,55 | 6,60 | 6,77 | 6,95 | 6,82 | 7,29 | 6,69 | 6,76 | 6,95 | 6,76 | 7,18 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 104,1 | 103,0 | 106,0 | 104,6 | 102,6 | 101,7 | 95,7 | 96,3 | 98,8 | 96,3 | 519 | 95,0 | 95,1 | 96,1 | 95,8 | 520 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,54 | 0,67 | <0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,64 | 0,54 | 0,74 | 0,74 | 0,68 | <0,50 | 0,74 | 0,68 | 0,84 | 0,71 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | 0,46 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | 0,50 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | 0,07 | 0,16 | 0,11 | <0,06 | 0,15 | 0,46 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,010 | 0,059 | 0,071 | 0,089 | 0,084 | 0,111 | <0,010 | 0,039 | 0,071 | 0,034 | 0,030 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,24 | 1,56 | 3,40 | 4,21 | 2,10 | 1,96 | 1,21 | 1,15 | 1,35 | 1,49 | 4,42 | 2,99 | 1,42 | 2,03 | 1,96 | 4,83 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 1,96 | 1,96 | 1,91 | 1,96 | 1,91 | 2,13 | 1,91 | 1,91 | 2,08 | 1,91 | 14,59 | 2,08 | 2,08 | 2,16 | 2,10 | 13,91 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,011 | 0,017 | 0,015 | 0,014 | 0,012 | 0,029 | 0,012 | <0,010 | 0,010 | 0,018 | - | 0,012 | 0,015 | 0,013 | <0,010 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,039 | 0,037 | 0,043 | 0,053 | 0,033 | <0,010 | <0,010 | 0,108 | 0,075 | 0,012 | <0,010 | 0,155 | 0,037 | 0,117 | 0,034 | 0,017 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".