S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA SEPTEMBRIE 2018

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Complex Intim | Complex Victoria | Cofetărie Unicat | Valea Domanului (Trezorerie) | Azil bătrâni | Liceul Mircea Eliade | Școala gen.nr.12 | Cișmea Lunca Pomostului | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Liceul economic | Creșă PP4 | Școala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,82 | 1,41 | 0,75 | 0,93 | 0,65 | 1,40 | 0,86 | 1,15 | 0,50 | 3,30 | 0,85 | 2,56 | 0,65 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 19 | 5 | 14 | 3 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,61 | 6,70 | 6,68 | 6,72 | 7,23 | 6,90 | 6,83 | 6,81 | 6,76 | 6,83 | 6,60 | 6,80 | 6,63 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 83,5 | 84,4 | 83,6 | 103,1 | 521 | 86,1 | 85,2 | 87,3 | 121,5 | 86,5 | 85,2 | 84,8 | 88,1 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,64 | 0,58 | 0,87 | <0,50 | <0,50 | 0,61 | 0,80 | 0,61 | 0,67 | 0,74 | 0,62 | 0,72 | 0,55 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,026 | 0,025 | 0,029 | 0,024 | <0,010 | 0,039 | 0,034 | 0,038 | 0,043 | 0,072 | 0,072 | 0,052 | 0,091 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 1,49 | 1,76 | 2,10 | 1,83 | 4,28 | 2,78 | 1,69 | 1,69 | 2,31 | 2,31 | 1,01 | 2,73 | 2,58 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 1,96 | 1,80 | 1,74 | 2,24 | 13,74 | 1,74 | 1,68 | 1,79 | 2,30 | 2,05 | 1,96 | 1,68 | 1,83 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,037 | 0,053 | 0,035 | 0,053 | - | 0,049 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,015 | 0,021 | 0,026 | 0,019 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,082 | 0,220 | 0,066 | 0,070 | 0,023 | 0,173 | 0,077 | 0,314 | 0,014 | 0,069 | 0,118 | 0,458 | 0,045 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".