S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL CARANSEBEȘ  - LUNA IUNIE 2019

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Data prelevării | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 18.06.2019 | 20.06.2019 | 25.06.2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 1357 | 1358 | 1375 | 1376 | 1421 | 1422 | 1437 | 1438 | 1466 | 1467 | 1491 | 1492 | 1533 | 1534 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Str. Muntele Mic | Str. Ștefan Herce cafe bar | Liceul mecanic Pipirig | Str. Calea Severinului Școala gen.nr.1 | Str.N. Titulescu nr.49 | Str. Cazărmii Școala gen.nr.8 | Str. Ardealului Școala gen.nr.2 | Str.Gen.Groza Sediul Aquacaraș | Str.Balta Sărată cafe bar | Str.M. Halici cafe bar | Str. Calea Severinului bar | Str. Ardealului | Str.Ep. Popeea AnaMan | Str.Tr. Doda Patiserie | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 3,14 | 2,36 | 2,32 | 4,78 | 9,66 | 3,40 | 3,29 | 2,75 | 3,02 | 2,63 | 1,39 | 1,53 | 2,16 | 3,12 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 11 | 8 | 9 | 17 | 29 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 5 | 6 | 12 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,42 | 7,27 | 7,25 | 7,17 | 7,34 | 7,36 | 7,33 | 7,27 | 7,26 | 7,25 | 7,10 | 7,08 | 7,12 | 7,30 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 93,0 | 92,9 | 94,9 | 89,8 | 92,5 | 93,4 | 91,6 | 91,8 | 90,1 | 88,4 | 92,8 | 94,4 | 98,1 | 98,2 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,76 | 0,48 | <0,10 | 0,70 | 0,76 | 0,70 | 0,65 | 0,51 | 0,90 | 0,62 | 0,28 | 0,49 | 0,60 | 0,76 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,96 | 0,51 | <0,10 | 0,80 | 0,82 | 0,76 | 0,70 | 0,55 | 0,94 | 0,68 | 0,38 | 0,56 | 0,65 | 0,86 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,47 | 2,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 2,36 | 2,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,155 | 0,125 | 0,119 | 0,203 | 0,440 | 0,150 | 0,144 | 0,124 | 0,167 | 0,128 | 0,051 | 0,064 | 0,100 | 0,129 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Avizat,

Șef Serviciu Laboratoare

Ing.Claudia Boloca