S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reşiţa

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reşiţa  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REŞIŢA  - LUNA APRILIE 2015

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAŞ acreditat RENAR nr. LI 1028 şi înregistrat la Ministerul Sănătăţii cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Vuia | Şcoala gen.nr.9 | Sediul AquacaraŞ (str.Fântânilor) | Cofetăria Floare de colţ | Alimentara Stavila | Complex Intim | Piaţa Nord | Policlinică | Alimentara Stavila | Cişmea Minda | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraş (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Creşă PP4 | Şcoala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,23 | 0,62 | 1,54 | 0,56 | 1,21 | 0,34 | 0,37 | 0,36 | 0,55 | 0,68 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,49 | 0,42 | 0,34 | 0,55 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,44 | 6,40 | 6,43 | 6,34 | 7,13 | 6,27 | 6,31 | 6,88 | 7,12 | 7,14 | 6,23 | 6,95 | 7,10 | 6,30 | 6,34 | 6,86 | 7,04 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 67,6 | 62,4 | 61,9 | 319 | 535 | 63,8 | 63,3 | 191,8 | 535 | 542 | 64,1 | 438 | 547 | 65,8 | 65,2 | 170,2 | 546 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,36 | 0,36 | 0,26 | <0,20 | 0,20 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,39 | 0,26 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | 0,33 | 0,39 | 0,62 | <0,20 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | 0,05 | 0,03 | - | - | - | <0,02 | 0,19 | - | <0,02 | 0,03 | - | - | - | 0,14 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | 0,07 | 0,04 | - | - | - | 0,03 | 0,21 | - | 0,02 | 0,05 | - | - | - | 0,18 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | 0,06 | <0,05 | 0,14 | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,07 | - | - | <0,05 | - | - | <0,05 | <0,05 | <0,05 | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,025 | 0,025 | 0,026 | 0,015 | <0,008 | 0,037 | 0,037 | 0,036 | <0,008 | <0,008 | 0,024 | <0,008 | <0,008 | 0,017 | 0,022 | <0,008 | <0,008 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,92 | 2,60 | 2,73 | 3,76 | 3,96 | 1,63 | 1,96 | 2,34 | 3,31 | 3,96 | 1,96 | 2,73 | 2,92 | 2,86 | 1,89 | 2,28 | 3,83 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,013 | 0,014 | 0,021 | - | - | 0,031 | 0,018 | 0,020 | - | - | 0,024 | - | - | 0,023 | 0,026 | 0,024 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,027 | 0,214 | 0,369 | 0,019 | 0,056 | 0,032 | 0,042 | 0,026 | 0,025 | 0,022 | 0,046 | 0,007 | 0,027 | 0,175 | 0,092 | 0,037 | 0,029 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".