S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reşiţa

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reşiţa  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REŞIŢA  - LUNA DECEMBRIE  2015

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAŞ acreditat RENAR nr. LI 1028 şi înregistrat la Ministerul Sănătăţii cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Lalescu | Școala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraș (str.Fântânilor) | Cofetăria Floare de colț | Azil bătrâni | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Școala de beton | Cișmea Minda | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,54 | 0,85 | 0,83 | 1,24 | 3,52 | 0,94 | 0,94 | 0,55 | 0,56 | 2,95 | 0,94 | 0,86 | 0,82 | 0,36 | 0,48 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,12 | 7,24 | 7,30 | 7,32 | 7,34 | 7,12 | 7,17 | 7,44 | 7,32 | 7,40 | 7,02 | 7,08 | 7,11 | 7,19 | 7,38 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 105,8 | 103,4 | 103,7 | 242 | 517 | 106,6 | 105,4 | 179,1 | 204 | 519 | 103,9 | 104,4 | 102,9 | 149,7 | 514 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,84 | 0,90 | 0,87 | 0,70 | 0,33 | 0,44 | 0,44 | 0,37 | 0,40 | <0,20 | 0,43 | 0,47 | 0,43 | 0,40 | <0,20 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | 1,24 | - | - | - | - | 0,19 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | 1,35 | - | - | - | - | 0,22 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | 0,08 | 0,07 | 0,05 | <0,05 | - | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,07 | - | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,19 | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,043 | 0,041 | 0,048 | 0,031 | <0,008 | 0,057 | 0,051 | 0,032 | 0,027 | <0,008 | 0,044 | 0,042 | 0,045 | 0,043 | <0,008 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,007 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | - | - | - | - | - | 4,67 | 4,73 | 4,86 | 5,25 | 7,70 | - | - | - | - | - | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | - | - | - | - | - | 0,014 | 0,013 | 0,014 | 0,013 | - | 0,036 | 0,023 | 0,018 | 0,018 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,018 | 0,105 | 0,039 | 0,030 | 0,124 | 0,055 | 0,054 | 0,025 | 0,013 | 0,090 | 0,051 | 0,062 | 0,026 | 0,008 | 0,010 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".