S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA DECEMBRIE 2017

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Vuia | Piața Intim | Liceul M.Eliade | Sediul Aquacaraș (strFântânilor) | Alimentara Stavila | Complex Intim | Piața Nord | Agenția de mediu | Școala de beton | Școala gen.nr.5 | Liceul M.Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,24 | 2,30 | 0,66 | 0,34 | 1,02 | 0,56 | 0,40 | 0,42 | 1,74 | 1,11 | 0,39 | 0,38 | 0,42 | 0,77 | 0,91 | 0<5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,79 | 6,80 | 6,77 | 6,80 | 7,21 | 6,74 | 6,85 | 6,92 | 7,28 | 7,28 | 6,75 | 6,84 | 6,82 | 7,16 | 7,27 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 114,0 | 115,9 | 115,1 | 114,1 | 490 | 133,2 | 124,2 | 117,6 | 518 | 502 | 117,0 | 116,7 | 116,3 | 524 | 527 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,68 | 0,81 | 0,71 | 0,74 | <0,50 | 0,52 | 0,65 | 0,68 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,55 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | 0,03 | 0,45 | - | - | - | 0,08 | 0,09 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,04 | 0,50 | - | - | - | 0,09 | 0,01 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,065 | 0,060 | 0,054 | 0,056 | <0,010 | 0,039 | 0,044 | 0,035 | <0,010 | <0,010 | 0,026 | 0,025 | 0,030 | 0,018 | 0,011 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,010 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,03 | 1,90 | 1,96 | 1,90 | 5,51 | 2,44 | 2,03 | 2,17 | 5,58 | 5,58 | 2,37 | 3,26 | 3,96 | 5,03 | 4,76 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Duritate | 0d | 2,58 | 2,58 | 2,52 | 2,47 | 15,31 | 2,52 | 2,47 | 2,69 | 15,54 | 14,14 | 2,86 | 2,69 | 2,64 | 16,83 | 17,90 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,037 | 0,038 | 0,029 | 0,014 | - | 0,011 | 0,026 | 0,014 | - | - | 0,025 | 0,020 | 0,022 | - | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,028 | 0,150 | 0,058 | 0,031 | 0,016 | 0,034 | 0,025 | 0,031 | 0,038 | 0,024 | 0,046 | 0,035 | 0,026 | 0,029 | 0,023 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev2 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".