S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reşiţa

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reşiţa  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REŞIŢȚA  - LUNA IANUARIE  2016

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAŞ acreditat RENAR nr. LI 1028 şi înregistrat la Ministerul Sănătăţii cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Piața Intim | Piața Nord | Piața Sud | Cofetăria Floare de colț | Azil bătrâni | Policlinică | Școala de beton | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Creșă PP4 | Școala gen.nr.12 | Școala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 1,19 | 1,06 | 0,45 | 1,28 | 0,53 | 0,82 | 1,25 | 0,68 | 0,74 | 0,51 | 0,60 | 0,81 | 0,84 | 1,23 | 0,48 | 0,44 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | <1 | 3 | 3 | 5 | 2 | <1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,97 | 7,17 | 7,10 | 7,23 | 7,45 | 7,32 | 7,27 | 7,22 | 7,20 | 7,29 | 7,33 | 7,05 | 6,99 | 7,11 | 7,18 | 7,43 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 113,2 | 113,7 | 131,0 | 116,4 | 512 | 209 | 298 | 112,4 | 116,2 | 114,6 | 264 | 113,8 | 115,9 | 117,0 | 188,4 | 513 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,27 | 0,20 | 0,30 | 0,37 | 0,53 | 0,67 | 0,43 | 0,37 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,37 | 0,66 | 0,59 | 0,91 | 0,42 | 0,54 | 0,29 | 0,75 | 0,47 | 0,84 | 0,82 | 0,75 | 0,75 | 0,44 | 0,55 | 0,11 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,42 | 0,70 | 0,63 | 0,96 | 0,47 | 0,58 | 0,32 | 0,80 | 0,54 | 0,90 | 0,88 | 0,79 | 0,80 | 0,48 | 0,59 | 0,14 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,015 | 0,018 | 0,016 | 0,037 | - | 0,041 | 0,013 | 0,035 | 0,037 | 0,030 | 0,031 | 0,031 | 0,026 | 0,019 | 0,014 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,086 | 0,076 | 0,056 | 0,038 | 0,017 | 0,024 | 0,031 | 0,033 | 0,037 | 0,010 | 0,009 | 0,076 | 0,062 | 0,187 | 0,019 | 0,017 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".