S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reşiţa

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reşiţa  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REŞIŢA  - LUNA MAI 2015

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAŞ acreditat RENAR nr. LI 1028 şi înregistrat la Ministerul Sănătăţii cu nr.329

| Par. Det. | UM | Liceul Traian Vuia | Şcoala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraş (str.Fântânilor) | Cofetăria Floare De colţ | Alimentara Stavila | Complex Intim | Piaţa Nord | Policlinică | Şcoala de beton | Cişmea Minda | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraş (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Creşă PP4 | Şcoala gen.nr. 12 | Şcoala gen.nr. 6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referenţial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,36 | 0,60 | 0,75 | 0,59 | 0,45 | 0,72 | 0,74 | 0,64 | 0,59 | 0,56 | 1,63 | 1,65 | 1,78 | 0,93 | 0,85 | 1,23 | 1,27 | 1,24 | 0,85 | 0,85 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,81 | 6,77 | 6,72 | 7,10 | 7,02 | 6,78 | 6,89 | 6,85 | 7,07 | 7,09 | 6,94 | 6,88 | 6,93 | 7,03 | 7,11 | 6,87 | 6,91 | 6,98 | 7,00 | 7,04 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 72,6 | 71,4 | 71,8 | 335 | 553 | 76,4 | 73,3 | 73,9 | 424 | 548 | 77,1 | 77,4 | 77,5 | 416 | 540 | 77,9 | 78,4 | 78,2 | 182,1 | 535 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,43 | 0,53 | 0,46 | 0,96 | 1,09 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,27 | 0,20 | 0,44 | 0,64 | 0,47 | <0,20 | <0,20 | 0,63 | 0,73 | 0,66 | 0,53 | <0,20 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,93 | 0,66 | 0,45 | 0,46 | 0,02 | 0,61 | 0,67 | 0,52 | 0,33 | 0,35 | 0,66 | 0,17 | 0,64 | 0,26 | 0,14 | 0,49 | 0,29 | 0,33 | 0,42 | 0,14 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,97 | 0,68 | 0,47 | 0,48 | 0,03 | 0,67 | 0,72 | 0,57 | 0,39 | 0,40 | 0,74 | 0,19 | 0,71 | 0,34 | 0,17 | 0,55 | 0,35 | 0,38 | 0,48 | 0,19 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,41 | 2,67 | 2,67 | 3,57 | 3,31 | - | - | - | - | - | 2,67 | 2,99 | 2,60 | 4,02 | 4,92 | 1,96 | 2,02 | 2,09 | 2,15 | 3,12 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,069 | 0,084 | 0,044 | 0,105 | - | 0,082 | 0,088 | 0,059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,031 | 0,152 | 0,227 | 0,034 | 0,017 | 0,023 | 0,130 | 0,144 | 0,008 | 0,016 | 0,100 | 0,275 | 0,166 | 0,037 | 0,015 | 0,153 | 0,279 | 0,220 | 0,070 | 0,022 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".