S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA NOIEMBRIE 2017

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Creșă PP4 | Școala gen.nr.12 | Școala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Liceul Traian Vuia | Școala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraș (strFântânilor) | Alimentara Stavila | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Școala de beton | Școala gen.nr.5 | Liceul M.Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,85 | 0,78 | 0,88 | 0,45 | 0,61 | 0,46 | 0,89 | 0,71 | 0,50 | 0,47 | 0,70 | 0,72 | 0,27 | 0,57 | 0,76 | 0,65 | 0,67 | 0,42 | 0,58 | 0<5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,82 | 6,85 | 6,86 | 6,70 | 7,26 | 6,82 | 6,90 | 6,84 | 7,24 | 6,72 | 6,76 | 7,00 | 6,60 | 7,20 | 7,80 | 6,92 | 6,86 | 6,73 | 7,31 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 111,8 | 112,6 | 111,7 | 112,8 | 517 | 118,3 | 114,8 | 119,1 | 508 | 112,0 | 113,6 | 121,8 | 111,6 | 511 | 111,5 | 112,4 | 111,9 | 110,7 | 507 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,52 | 0,65 | 0,68 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - | 0,74 | - | - | - | - | 0,54 | - | - | - | - | 0,25 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | 0,49 | - | - | - | 0,84 | - | - | - | - | 0,59 | - | - | - | - | 0,30 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,24 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,15 | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,061 | 0,063 | 0,071 | 0,054 | <0,010 | <0,010 | 0,022 | <0,010 | <0,010 | 0,080 | 0,081 | <0,010 | 0,081 | <0,010 | 0,041 | 0,045 | 0,046 | 0,044 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 1,42 | 1,35 | 1,90 | 1,28 | 6,26 | 1,35 | 1,21 | 1,42 | 4,76 | 1,28 | 1,83 | 1,15 | 0,87 | 3,94 | 2,10 | 1,69 | 1,56 | 1,76 | 4,56 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Duritate | 0d | 2,47 | 2,41 | 2,52 | 2,41 | 14,75 | 2,47 | 2,64 | 2,64 | 15,32 | 2,47 | 2,52 | 2,64 | 2,52 | 16,21 | 2,58 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 15,82 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,069 | 0,030 | 0,014 | <0,010 | - | 0,018 | 0,016 | <0,010 | - | 0,018 | 0,019 | 0,010 | 0,012 | - | 0,035 | 0,023 | 0,014 | 0,017 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,112 | 0,133 | 0,137 | 0,082 | 0,042 | 0,037 | 0,158 | 0,036 | 0,027 | 0,030 | 0,045 | 0,048 | <0,010 | <0,010 | 0,080 | 0,031 | 0,027 | <0,010 | 0,010 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev2 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".