S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA OCTOMBRIE  2016

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Lic. Traian Vuia | Școala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraș (str. Fântânilor) | Alimentara Sravila | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Școal gen.nr.12 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,60 | 0,69 | 0,44 | 0,51 | 1,10 | 1,02 | 2,15 | 0,81 | 0,91 | 0,59 | 0,69 | 0,78 | 0,53 | 0,69 | 0,63 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | <1 | <1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,78 | 6,85 | 6,95 | 7,29 | 6,74 | 6,85 | 7,36 | 6,66 | 6,81 | 6,79 | 7,11 | 7,23 | 6,79 | 7,04 | 7,19 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 111,9 | 108,9 | 109,7 | 510 | 138,4 | 130,5 | 173,6 | 125,1 | 126,5 | 124,8 | 364 | 525 | 126,3 | 242 | 523 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | 0,05 | 0,44 | 0,57 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,23 | 0,35 | 0,03 | 0,53 | 0,52 | 0,27 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | 0,06 | 0,47 | 0,62 | 0,24 | 0,29 | 0,32 | 0,27 | 0,38 | 0,06 | 0,59 | 0,56 | 0,30 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,149 | 0,087 | 0,144 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | 0,008 | 0,032 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 0,82 | 1,44 | 1,60 | 5,30 | 1,21 | 1,75 | 2,60 | 2,37 | 2,29 | 1,90 | 4,53 | 6,53 | 1,44 | 1,29 | 6,76 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,019 | 0,019 | 0,019 | - | 0,027 | 0,027 | 0,030 | 0,023 | 0,023 | 0,017 | - | - | 0,025 | 0,019 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,044 | 0,101 | 0,026 | 0,013 | 0,067 | 0,079 | 0,083 | 0,060 | 0,067 | 0,036 | <0,010 | 0,024 | 0,083 | 0,023 | 0,015 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".