S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reşiţa

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reşiţa  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REŞIŢA  - LUNA SEPTEMBRIE  2016

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAŞ acreditat RENAR nr. LI 1028 şi înregistrat la Ministerul Sănătăţii cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Spit. judeţean | Complex Victoria | Sediul Aquacaraş (str. Fântânilor) | Alimentara Sravila | Complex Intim | Piaţa Nord | Policlinică | Şcoala de beton | Şcoala gen.nr.5 | Liceul Mircea Eliade | Lic. economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraş(Muncitoresc) | Azil bătrâni | Creşă PP4 | Şcoal gen.nr.12 | Şcoala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referenţial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,58 | 0,82 | 0,55 | 0,40 | 0,77 | 0,86 | 0,56 | 1,21 | 0,49 | 0,92 | 0,88 | 0,79 | 0,39 | 0,59 | 0,88 | 0,91 | 1,14 | 0,38 | 0,49 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | <1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | <1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,34 | 6,39 | 6,40 | 7,03 | 6,32 | 6,34 | 6,85 | 6,90 | 6,97 | 6,44 | 6,70 | 6,68 | 6,71 | 7,15 | 6,52 | 6,69 | 6,80 | 6,62 | 7,13 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 100,4 | 100,0 | 99,8 | 519 | 99,5 | 99,7 | 129,1 | 239 | 514 | 105,7 | 107,0 | 104,8 | 137,8 | 509 | 113,6 | 120,5 | 114,1 | 130,4 | 515 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,91 | 0,97 | 0,84 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,78 | 0,95 | 0,81 | 0,75 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | 0,37 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | 0,13 | - | - | - | - | 0,44 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,21 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,07 | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,166 | 0,162 | 0,148 | <0,010 | 0,171 | 0,184 | 0,137 | 0,106 | <0,010 | 0,197 | 0,219 | 0,218 | 0,188 | <0,010 | 0,199 | 0,196 | 0,141 | 0,165 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 1,75 | 2,52 | 1,60 | 5,91 | 1,06 | 0,98 | 1,29 | 1,83 | 3,91 | 1,21 | <0,80 | 1,06 | 0,98 | 5,53 | 1,13 | <0,81 | 2,44 | 1,52 | 5,76 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,027 | 0,027 | 0,033 | - | 0,027 | 0,035 | 0,043 | 0,029 | - | 0,036 | 0,033 | 0,030 | 0,024 | - | 0,021 | 0,020 | 0,019 | 0,015 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,047 | 0,060 | 0,024 | 0,012 | 0,071 | 0,042 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,060 | 0,062 | 0,028 | <0,010 | 0,012 | 0,129 | 0,088 | 0,134 | 0,023 | 0,013 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".