S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA FEBRUARIE 2018

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Vuia | Școala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraș (str.Fântânilor) | Școala de beton | Școala gen.nr.5 | Complex Victoria | Piața Nord | Policlinică | Respicom | Alimentara Stavila | Creșă PP4 | Școala gen.nr.12 | Școala gen.nr.6 | Liceul D.Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,46 | 1,10 | 0,41 | 0,67 | 0,80 | 0,53 | 0,45 | 0,66 | 0,60 | 2,35 | 0,42 | 1,26 | 0,50 | 0,51 | 0,73 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,85 | 6,92 | 6,97 | 7,20 | 7,23 | 6,76 | 6,85 | 7,36 | 7,18 | 7,19 | 6,82 | 6,94 | 6,99 | 7,11 | 7,17 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 118,5 | 115,8 | 115,2 | 530 | 536 | 120,9 | 114,5 | 325 | 368 | 542 | 118,0 | 114,4 | 114,8 | 297 | 528 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | 0,54 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,60 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | 0,08 | 0,05 | - | - | <0,03 | <0,03 | 0,07 | - | - | - | - | 0,12 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | 0,13 | 0,10 | - | - | 0,04 | 0,05 | 0,12 | - | - | - | - | 0,17 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | <0,06 | <0,06 | - | - | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,025 | 0,012 | 0,017 | 0,014 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,017 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,010 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,85 | 2,37 | 2,10 | 4,35 | 4,08 | 2,85 | 3,12 | 4,15 | 5,58 | 5,71 | 3,12 | 4,15 | 4,01 | 3,33 | 4,42 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Duritate | 0d | 2,69 | 2,64 | 2,58 | 16,72 | 16,89 | 3,08 | 3,03 | 9,48 | 11,39 | 16,32 | 2,80 | 2,75 | 2,75 | 8,92 | 15,48 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,037 | 0,030 | 0,040 | - | - | 0,035 | 0,029 | - | - | - | 0,034 | 0,034 | 0,022 | 0,023 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,035 | 0,138 | 0,039 | 0,012 | 0,024 | 0,043 | 0,038 | 0,021 | 0,023 | 0,463 | 0,083 | 0,216 | 0,125 | 0,022 | 0,035 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev2 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".