S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA IULIE 2018

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Piața Intim | Piața Nord | Piața Lunca Pomostului | Piața Sud | Brutărie Timex | Complex Intim | Magazin Kaufland | Policlinică | Complex Victoria | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Peco Universalul vechi | Fabrica de pâine Jura | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,68 | 0,86 | 0,57 | 1,01 | 2,15 | 0,97 | 1,03 | 0,86 | 0,82 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,75 | 0,51 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,85 | 6,65 | 6,74 | 6,57 | 7,30 | 6,59 | 6,62 | 6,68 | 6,81 | 6,71 | 6,64 | 6,64 | 6,77 | 6,67 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 98,7 | 98,0 | 97,5 | 98,1 | 519 | 98,9 | 100,2 | 101,8 | 96,5 | 96,7 | 97,1 | 94,8 | 89,1 | 89,4 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,54 | 0,61 | 0,50 | 0,54 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,57 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | 0,08 | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,010 | <0,010 | 0,012 | 0,011 | <0,010 | 0,015 | 0,018 | 0,011 | 0,019 | 0,011 | 0,014 | 0,014 | 0,027 | 0,025 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 3,33 | 3,81 | 3,60 | 2,92 | 5,17 | 2,78 | 2,85 | 2,58 | 2,99 | 2,44 | 2,92 | 2,24 | 2,03 | 1,96 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 2,41 | 2,02 | 1,96 | 2,15 | 6,51 | 1,85 | 1,85 | 1,96 | 2,05 | 1,85 | 1,85 | 1,91 | 1,68 | 1,80 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,025 | 0,017 | 0,020 | 0,013 | - | 0,055 | 0,033 | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 0,047 | 0,021 | 0,020 | 0,015 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,078 | 0,104 | 0,075 | 0,111 | 0,069 | 0,074 | 0,082 | 0,038 | 0,123 | 0,094 | 0,028 | 0,052 | 0,073 | 0,012 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".