S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA MAI 2018

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Vuia | Școala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraș (str.Fântânilor) | Cofetăria Floare de colț | Alimentara Stavila | Complex Intim | Piața nord | Policlinică | Școala de beton | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Complex Victoria | Școala gen.nr.8 | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,73 | 0,93 | 0,59 | 0,53 | 1,85 | 0,73 | 0,81 | 0,55 | 0,63 | 0,39 | 0,50 | 0,35 | 3,30 | 4,82 | 0,74 | 0,45 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | 4 | 2 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,54 | 6,88 | 6,81 | 6,93 | 7,16 | 6,64 | 6,70 | 7,27 | 7,23 | 6,48 | 6,61 | 6,60 | 7,14 | 7,21 | 6,78 | 6,67 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 82,1 | 83,3 | 83,0 | 159,3 | 534 | 83,1 | 83,8 | 180,8 | 456 | 91,1 | 84,8 | 83,6 | 382 | 518 | 87,2 | 84,4 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,52 | <0,50 | 0,55 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,71 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | <0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,19 |  | - | - | <0,03 | <0,03 | - | - | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | <0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,24 |  | - | - | <0,03 | 0,03 | - | - | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | - | - | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | <0,06 | <0,06 | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,044 | 0,015 | 0,032 | 0,035 | 0,021 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 3,84 | 3,81 | 3,74 | 2,99 | 4,22 | 2,99 | 2,92 | 3,19 | 3,46 | 3,46 | 3,94 | 3,74 | 4,62 | 5,24 | 2,31 | 2,17 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Duritate | 0d | 1,79 | 1,91 | 1,79 | 2,58 | 13,18 | 1,74 | 1,80 | 5,10 | 14,64 | 1,78 | 1,85 | 1,91 | 12,12 | 15,54 | 2,86 | 2,69 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,017 | 0,014 | 0,024 | 0,017 | - | 0,015 | 0,018 | 0,013 | 0,013 | 0,010 | 0,012 | <0,010 | - | - | 0,033 | 0,024 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,091 | 0,095 | 0,069 | 0,077 | 0,090 | 0,050 | 0,077 | 0,017 | 0,016 | 0,044 | 0,062 | 0,040 | 0,063 | 0,052 | 0,114 | 0,056 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme* | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli* | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev2 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".