S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA MARTIE 2018

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Școala gen.nr.12 | Mag. Kaufland | Școala gen.nr.6 | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Complex Intim | Piața Nord | Școala de beton | Școala gen.nr.5 | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Azil bătrâni | Creșă PP4 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,66 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,69 | 0,75 | 0,85 | 0,70 | 0,83 | 0,67 | 0,71 | 0,57 | 2,92 | 0,88 | 0,98 | 1,10 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,02 | 6,89 | 7,04 | 7,23 | 7,37 | 6,74 | 6,77 | 7,29 | 7,22 | 6,80 | 6,91 | 6,91 | 7,26 | 6,76 | 7,26 | 7,21 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 112,8 | 113,1 | 115,1 | 539 | 536 | 113,6 | 113,5 | 533 | 539 | 110,9 | 112,6 | 111,3 | 538 | 117,8 | 284 | 533 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,71 | 0,84 | 0,61 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,69 | 0,82 | 0,91 | <0,50 | 0,69 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | 0,09 | 0,09 | - | - | 0,09 | 0,07 | 0,07 | - | - | <0,03 | - | - | 0,03 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | 0,11 | 0,12 | - | - | 0,10 | 0,09 | 0,12 | - | - | 0,03 | - | - | 0,04 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | <0,06 | <0,06 | - | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,023 | 0,021 | <0,010 | <0,010 | 0,020 | 0,021 | 0,031 | <0,010 | 0,025 | 0,021 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,92 | 2,99 | 3,33 | 6,05 | 4,62 | 2,78 | 2,65 | 4,69 | 6,67 | 2,78 | 2,85 | 3,19 | 4,42 | 1,62 | 3,67 | 4,96 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Duritate | 0d | 2,64 | 2,58 | 2,69 | 14,98 | 14,70 | 3,03 | 3,70 | 12,62 | 10,27 | 2,41 | 2,41 | 2,36 | 15,01 | 2,19 | 8,13 | 16,66 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,028 | 0,035 | 0,037 | - | - | 0,026 | 0,034 | - | - | 0,024 | 0,034 | 0,042 | - | 0,039 | - | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,075 | 0,043 | 0,036 | 0,012 | 0,022 | 0,064 | 0,079 | 0,029 | 0,027 | 0,056 | 0,064 | 0,040 | 0,099 | 0,152 | 0,048 | 0,040 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev2 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".