S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA APRILIE  2016

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Vuia | Școala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraș (str. Fântânilor) | Alimentara Stavila | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Școala de beton | Școala gen.nr.5 | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Piața Intim | Piața L-ca Pomostului | Piața Sud | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,82 | 0,61 | 0,40 | 0,80 | 0,70 | 0,56 | 0,56 | 0,75 | 1,61 | 0,80 | 0,59 | 0,63 | 1,36 | 2,33 | 0,80 | 0,82 | 0,75 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,94 | 7,04 | 7,11 | 7,23 | 6,79 | 6,93 | 7,43 | 7,36 | 7,29 | 6,91 | 7,01 | 7,04 | 7,18 | 7,27 | 6,99 | 7,13 | 7,17 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 110,9 | 112,3 | 123,7 | 534 | 111,7 | 111,4 | 244 | 529 | 528 | 115,7 | 112,2 | 111,6 | 529 | 534 | 109,5 | 111,0 | 198,9 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 0,52 | <0,50 | 0,66 | 0,63 | 0,53 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | <0,03 | - | - | - | <0,03 | <0,03 | - | - | - | <0,03 | 0,17 | - | - | - | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | <0,03 | - | - | - | 0,03 | 0,04 | - | - | - | 0,03 | 0,19 | - | - | - | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | 0,06 | <0,06 | - | <0,06 | 0,07 | <0,06 | - | - | <0,06 | 0,06 | <0,06 | - | - | 0,07 | 0,08 | 0,07 | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,029 | 0,032 | 0,029 | <0,010 | 0,025 | 0,022 | 0,014 | <0,010 | <0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | <0,010 | <0,010 | 0,028 | 0,023 | 0,019 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 3,99 | 3,75 | 3,99 | 5,76 | 2,91 | 4,14 | 4,37 | 5,22 | 7,22 | 4,45 | 4,83 | 4,60 | 7,15 | 6,69 | 4,29 | 4,29 | 4,76 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,024 | 0,026 | 0,026 | - | 0,027 | 0,040 | 0,038 | - | - | 0,082 | 0,085 | 0,062 | - | - | 0,049 | 0,057 | 0,082 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,100 | 0,066 | 0,041 | 0,031 | 0,064 | 0,041 | 0,021 | 0,017 | 0,044 | 0,076 | 0,057 | 0,042 | 0,047 | 0,070 | 0,072 | 0,028 | 0,037 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".