S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA AUGUST  2016

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Apele Române | Sediul Aquacaraș (str. Fântânilor) | Alimentara Sravila | Spitalul județean | Complex Victoria | Piața Lunca Pomostului | Piața Intim | Pizzeria Rebel | Cișmea centru | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Piața Nord | Piața Sud | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,76 | 0,60 | 0,91 | 0,78 | 0,91 | 0,67 | 0,81 | 0,97 | 0,56 | 0,55 | 0,92 | 1,05 | 0,74 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,27 | 6,46 | 7,08 | 6,36 | 6,41 | 6,95 | 6,71 | 6,55 | 6,76 | 7,02 | 7,04 | 6,39 | 6,75 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 91,3 | 90,4 | 527 | 91,9 | 93,5 | 93,3 | 101,4 | 97,5 | 176,2 | 354,0 | 515,0 | 100,1 | 183,9 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,75 | 0,85 | 0,68 | 0,72 | <0,50 | 0,57 | 0,60 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | <0,03 | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,25 | 0,25 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | 0,28 | 0,29 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | - | 0,06 | 0,08 | 0,08 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,022 | 0,020 | 0,012 | 0,022 | 0,023 | 0,028 | 0,020 | 0,042 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 3,06 | 3,60 | 6,30 | 3,06 | 2,91 | 3,52 | 3,45 | 3,37 | 3,76 | 8,69 | 7,69 | 2,29 | 2,29 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,057 | 0,037 | - | 0,050 | 0,041 | 0,040 | 0,047 | 0,077 | 0,029 | 0,026 | - | 0,067 | 0,070 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,070 | 0,037 | 0,022 | 0,083 | 0,121 | 0,044 | 0,092 | 0,074 | 0,017 | <0,010 | 0,020 | 0,077 | 0,040 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".