S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA MAI 2017

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Vuia | Școala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraș (str.Fântânilor) | Cofetăria Floare de colț | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Școala de beton | Școala gen.nr.5 | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Creșă PP4 | Școala gen.nr.12 | Triaj blocuri | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,85 | 0,93 | 0,72 | 0,65 | 0,70 | 0,71 | 1,33 | 0,71 | 0,57 | 0,78 | 0,62 | 0,52 | 0,33 | 0,57 | 0,59 | 0,67 | 0,78 | 1,21 | 0,70 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,70 | 6,79 | 6,70 | 6,67 | 6,71 | 6,72 | 6,87 | 6,69 | 6,65 | 6,71 | 6,60 | 6,35 | 6,46 | 6,69 | 6,72 | 6,80 | 6,78 | 6,81 | 6,82 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 96,5 | 97,7 | 98,1 | 96,4 | 96,7 | 96,0 | 97,2 | 96,0 | 95,1 | 99,7 | 103,2 | 99,2 | 98,7 | 96,7 | 95,1 | 96,2 | 99,9 | 95,6 | 97,2 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,18 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,11 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,09 | <0,06 | <0,06 | 0,11 | <0,06 | <0,06 | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,019 | 0,017 | 0,020 | 0,013 | 0,020 | 0,015 | 0,021 | 0,015 | 0,021 | <0,01 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,011 | 0,027 | 0,010 | <0,010 | 0,012 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 3,67 | 3,40 | 2,51 | 3,06 | 1,49 | 1,28 | 4,42 | 4,49 | 2,24 | 4,69 | 5,51 | 4,55 | 3,60 | 5,64 | 3,26 | 3,06 | 3,12 | 3,19 | 3,26 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Duritate | 0d | 2,02 | 2,05 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,13 | 2,08 | 2,13 | 2,08 | 1,96 | 2,08 | 2,02 | 1,96 | 2,08 | 1,94 | 1,94 | 2,27 | 1,96 | 1,96 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,036 | 0,035 | 0,020 | 0,035 | 0,108 | 0,098 | 0,117 | 0,040 | 0,041 | 0,028 | 0,034 | 0,035 | 0,024 | 0,026 | 0,021 | 0,022 | 0,016 | 0,021 | 0,021 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,145 | 0,144 | 0,074 | 0,012 | 0,050 | 0,048 | 0,135 | 0,017 | 0,076 | 0,057 | 0,049 | 0,044 | 0,020 | 0,059 | 0,099 | 0,114 | 0,050 | 0,097 | 0,067 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev2 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".