S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA NOIEMBRIE  2015

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Vuia | Școala gen.nr.9 | Cofetăria Floare de colț | Alimentara Stavila | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Școala de beton | Cișmea Minda | Piața Intim | Piața Sud | Creșă PP4 | Școala gen.nr.12 | Școala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,46 | 0,90 | 0,24 | 0,33 | 0,96 | 1,25 | 0,79 | 030 | 1,87 | 1,70 | 0,52 | 1,20 | 0,93 | 0,95 | 0,55 | 0,75 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,08 | 7,19 | 7,06 | 7,15 | 7,17 | 7,21 | 7,30 | 7,26 | 7,42 | 7,15 | 7,13 | 7,11 | 7,28 | 7,30 | 7,19 | 7,49 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 108,7 | 106,7 | 111,8 | 115,8 | 105,2 | 107,3 | 107,6 | 110,9 | 501 | 99,9 | 100,6 | 100,8 | 101,1 | 101,6 | 102,5 | 510 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,51 | 0,58 | 0,48 | 0,44 | 0,27 | 0,34 | 0,31 | 0,20 | <0,20 | 0,48 | 0,41 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | 0,88 | <0,20 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,67 | 0,26 | 0,71 | 0,71 | 0,54 | 0,56 | 0,53 | 0,90 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | 0,76 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,75 | 0,32 | 0,79 | 0,76 | 0,61 | 0,63 | 0,57 | 0,95 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | 0,82 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0,05 | 0,08 | 0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,05 | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0,034 | 0,041 | 0,027 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | <0,008 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 1,31 | 1,12 | 1,38 | 1,05 | 2,09 | 2,15 | 2,09 | 1,96 | 5,18 | 1,57 | 2,02 | 1,25 | 4,73 | 4,34 | 4,41 | 4,47 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,021 | 0,032 | 0,028 | 0,022 | 0,026 | 0,026 | 0,021 | 0,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,016 | 0,115 | <0,005 | 0,023 | 0,058 | 0,073 | 0,038 | <0,005 | 0,022 | 0,136 | 0,063 | 0,117 | 0,118 | 0,126 | 0,044 | 0,014 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".