S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA AUGUST 2018

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Complex Intim | Magazin Kaufland | Sediul Aquacaraș (str.Fântânilor) | Cofetărie Floare de colț | Alimentara Stavila | Peco OMV | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Stație epurare | Magazin Dedeman | Piața Lunca Pomostului | Spălătorie Arca Service | Bloc 800 | Peco Universalul vechi | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,51 | 0,48 | 0,40 | 0,32 | 0,65 | 0,55 | 0,66 | 2,77 | 0,61 | 0,76 | 0,52 | 1,00 | 0,79 | 0,99 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,55 | 6,64 | 6,76 | 6,58 | 6,63 | 6,62 | 6,98 | 7,20 | 6,59 | 6,54 | 6,68 | 6,69 | 6,87 | 6,88 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 83,0 | 84,4 | 85,1 | 84,9 | 87,1 | 84,9 | 200 | 522 | 86,3 | 85,3 | 84,7 | 83,8 | 139,8 | 108,5 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,53 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,53 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,84 | 0,64 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | 0,07 | 0,08 | 0,09 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,031 | 0,030 | 0,026 | 0,025 | 0,025 | 0,016 | 0,014 | <0,010 | 0,017 | 0,013 | 0,018 | 0,010 | 0,016 | 0,015 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,58 | 2,51 | 2,10 | 1,90 | 3,26 | 1,15 | 2,65 | 4,56 | 2,03 | 2,03 | 2,10 | 1,90 | 2,03 | 1,96 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 1,74 | 1,68 | 1,85 | 1,91 | 2,41 | 1,68 | 5,22 | 14,25 | 1,68 | 1,63 | 1,74 | 2,19 | 3,48 | 3,65 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,014 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,029 | 0,018 | 0,022 | - | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,027 | 0,016 | 0,017 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,071 | 0,064 | 0,080 | 0,054 | 0,032 | 0,109 | 0,013 | 0,099 | 0,095 | 0,134 | 0,048 | 0,059 | 0,016 | 0,060 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".