S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ANINA  - LUNA MAI 2019

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Data prelevării | 03.05.2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 21.05.2019 | 28.05.2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 1047 | 1048 | 1086 | 1087 | 1137 | 1138 | 1223 | 1224 | 1289 | 1290 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Grădinița Oraș Nou | Școala gen.Celnic Nord | Str.Victoriei hotel | Str.Trandafirilor magazin | Str.M.Sadoveanu Liceul M.Hammer | Str.Sf.Varvara Centrul de afaceri | Școala gen. Brădet | Magazin Tetiș Brădet | Grădinița Oraș Nou | Școala gen.Celnic Nord | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 7,85 | 4,34 | 1,36 | 0,65 | 2,73 | 3,38 | 1,53 | 1,75 | 1,65 | 1,49 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 30 | 15 | 3 | <1 | 10 | 15 | 7 | 7 | 6 | 6 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,46 | 7,56 | 7,44 | 7,45 | 7,68 | 7,71 | 7,57 | 7,57 | 7,73 | 7,75 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 355 | 368 | 442 | 432 | 341 | 342 | 428 | 429 | 335 | 336 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,82 | 0,56 | <0,50 | <0,50 | 0,82 | 0,98 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,06 | 0,05 | 0,22 | 0,26 | 0,15 | 0,11 | 0,52 | 0,49 | 0,42 | 0,40 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,08 | 0,07 | 0,28 | 0,30 | 0,17 | 0,13 | 0,57 | 0,53 | 0,45 | 0,45 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,52 | 2,52 | 6,62 | 6,68 | 2,64 | 2,58 | 7,63 | 7,70 | - | - | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 11,78 | 11,89 | 12,68 | 12,68 | 10,55 | 10,10 | 11,89 | 12,79 | - | - | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,356 | 0,223 | 0,042 | 0,011 | 0,128 | 0,187 | 0,049 | 0,040 | - | - | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Avizat,

Șef Serviciu Laboratoare

Ing.Claudia Boloca