S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA MARTIE 2019

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Vuia | Școala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraș (str.Fântânilor) | Azil bătrâni | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Școala de beton | Școala gen.nr.5 | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Direcția agricolă | Creșă PP4 | Școala gen.nr.12 | Școala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,47 | 0,98 | 0,89 | 1,47 | 0,80 | 0,99 | 0,53 | 0,80 | 1,03 | 0,64 | 0,68 | 0,60 | 0,43 | 0,89 | 0,49 | 0,74 | 0,52 | 0,48 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,62 | 6,75 | 6,74 | 7,10 | 6,64 | 6,68 | 7,10 | 7,15 | 7,19 | 6,57 | 6,65 | 6,69 | 6,79 | 6,63 | 6,67 | 6,80 | 6,84 | 7,10 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 100,7 | 101,4 | 100,7 | 534 | 105,4 | 101,1 | 204 | 533 | 538 | 98,4 | 100,7 | 100,4 | 143,4 | 99,6 | 100,2 | 101,3 | 134,1 | 532 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,77 | 0,81 | 0,77 | <0,50 | 0,76 | 1,00 | 0,83 | <0,50 | <0,50 | 0,52 | 0,58 | <0,50 | <0,50 | ˂0,50 | ˂0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | <0,03 | - | - | - | 0,11 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | 0,09 | - | - | - | 0,14 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | ˂0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | ˂0,010 | 0,012 | ˂0,010 | <0,010 | 0,021 | 0,021 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,021 | 0,028 | 0,031 | 0,021 | 0,032 | 0,026 | 0,025 | 0,023 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 1,89 | 1,95 | 2,52 | 3,71 | 3,09 | 3,40 | 3,91 | 4,98 | 4,47 | 3,59 | 2,96 | 2,83 | 2,45 | 3,53 | 3,34 | 2,77 | 2,58 | 4,79 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 2,30 | 2,24 | 2,41 | 8,58 | 2,89 | 2,16 | 5,38 | 12,57 | 15,48 | 2,30 | 2,41 | 2,41 | 2,69 | 1,68 | 2,24 | 2,13 | 3,53 | 16,49 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,020 | 0,026 | 0,019 | - | 0,019 | 0,015 | 0,010 | - | - | 0,025 | 0,020 | 0,024 | 0,021 | 0,033 | 0,020 | 0,021 | 0,028 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,036 | 0,121 | 0,052 | 0,033 | 0,046 | 0,138 | 0,019 | 0,013 | 0,018 | 0,036 | 0,051 | 0,042 | 0,021 | 0,111 | 0,055 | 0,136 | 0,053 | 0,010 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".