S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ORAVIȚA  - LUNA IULIE 2019

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.546

| Data prelevării | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 17.07.2019 | 25.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 1612 | 1613 | 1614 | 1669 | 1670 | 1751 | 1752 | 1828 | 1829 | 1867 | 1868 | 1869 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Foraj nr.1 zona gării | Foraj nr.2 zona gării | Foraj nr.3 zona gării | Str.E.Murgu Școala gen.nr.2 | Str.Broșteni Cantina de ajutor social | Str.M. Viteazu cișmea | Str.Ghioceilor cișmea | Str.E.Murgu Școala gen.nr.2 | Str.Broșteni Cantina de ajutor social | Foraj nr.1 zona gării | Foraj nr.2 zona gării | Foraj nr.3 zona gării | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 1,14 | 1,55 | 1,26 | 0,92 | 0,94 | 0,84 | 0,75 | 0,95 | 1,10 | 1,20 | 1,03 | 1,42 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,37 | 7,41 | 7,43 | 7,36 | 7,29 | 7,50 | 7,50 | 7,39 | 7,41 | 7,21 | 7,34 | 7,39 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 612 | 537 | 616 | 522 | 523 | 510 | 512 | 543 | 545 | 583 | 532 | 638 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,31 | 0,54 | 0,27 | 0,46 | 0,47 | 0,36 | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,49 | 0,86 | 0,58 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,34 | 0,59 | 0,31 | 0,51 | 0,52 | 0,40 | 0,40 | 0,34 | 0,33 | 0,52 | 0,96 | 0,63 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 7,43 | 4,61 | 5,01 | 3,99 | 4,05 | 4,54 | 4,40 | - | - | - | - | - | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 16,72 | 15,71 | 15,82 | 15,37 | 15,15 | 15,54 | 15,54 | - | - | - | - | - | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,064 | 0,130 | 0,067 | <0,030 | <0,030 | 0,059 | 0,049 | - | - | - | - | - | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Avizat,

Șef Serviciu Laboratoare

Ing.Claudia Boloca